Уважаемый покупатель!

Перед началом сборки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Помните: неправильное обращение с изделием может привести к    выходу его из строя. В случае недостаточного опыта сборки мебели рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия.

- Наименование изделия. Стол швейный «Комфорт - 4»

Стол швейный «Комфорт - 4 L»

- Назначение изделия

Стол швейный «Комфорт - 4» («Комфорт  – 4 L»)предназначен для использования бытовых швейных машин и оверлоков  весом до 10 кг (до 15 кг),а также для раскроя тканей.

Простота в использовании, надежность и компактность конструкции, наличие подъемного механизма с фиксацией в 3-х положениях делают Вашу работу за

столом  легкой и удобной.

- Технические данные

| Габаритные размеры стола (мм) | «Комфорт - 4» | «Комфорт - 4L» |
| --- | --- | --- |
| в сложенном состоянии | 985 х 572 х 770 | 1125 х 572 х 770 |
| в разложенном состоянии | 1970 х 1255 х 770 | 2250 х 1255 х 770 |
| размер подъемной площадки для швейной машины | 460 x 310 | 605 х 310 |
| Площадка под оверлок | 315 х 420 , Н=395 | 315 х 420, Н=395 |
| Дополнительная поверхность для кроя | 985 х 680 | 1125 х 680 |
| допустимая высота швейной машины | 300 | 410 |
| вес | 90 кг | 98 кг |

- Комплект поставки

Комплектация изделия указана в прилагаемых упаковочных листах.

- Инструкция по сборке

Для удобства сборки каждая деталь стола пронумерована. (см. рис.1)

- наклейки с номером  находятся на торцах деталей:

№ детали  модель стола

- размер саморезов указан на их  упаковке.

Сборка тумбы

Рис.1

- Установить по разметке поочередно на левую 25  и правую 27 стенки тумбы роликовые направляющие 60 (2 шт.+2шт.) и закрепить саморезами 3,5х16 (8 шт.);

- Установить и закрепить к задней стенке 24  с помощью евровинтов (4 шт.) левую 25  и правую 27 боковые стенки;

- Установить на собранный каркас  и закрепить евровинтами (12 шт.) крышку 23 и дно 26;

- Установить по разметке на нижнюю поверхность дна 26 Т-образные колесные опоры (4 шт.) и закрепить саморезами с прессшайбой 4.2х16 (16шт.);

Примечание: в случае комплектования тумбы колесными опорами со стопором, последние устанавливать со стороны фасада.

- Установить по разметке малую рояльную петлю  49 на край выдвижной панели 29 и  закрепить саморезами 3х16 (4 шт.);

- Установить по разметке рояльную петлю 49 в сборе с выдвижной панелью 29 к задней стенке 24 тумбы и закрепить саморезами 3х16 (4шт.);

Примечание: Данную операцию легко выполнить, установив тумбу и выдвижную панель как показано на рис. 2.

Рис.2

- Установить по разметке две направляющие оси 65 в сборе с роликом на выдвижную панель 29 (см. рис.2) и закрепить саморезами 3,5х16 (4шт.).

- Установить по разметке два фиксатора  63 на край выдвижной панели 29 и закрепить саморезами 3,5х16 (4 шт.);

- Установить  по разметке мебельную ручку 66 (типа «ракушка») на нижнюю поверхность крышки  23 и закрепить винтами М4 (2шт.);

- Собрать  ящики: установить дно 13  в паз фолдинга  12 и закрепить фасад  11 с помощью угловых стяжек (2шт.). Установить на ящики роликовые направляющие 60 и  закрепить саморезами 3,5х16(8 шт.);

- Установить собранные ящики в тумбу;

- Установить пластиковые заглушки (16 шт.) в отверстия головок евровинтов.

Сборка стола

Рис.3

- Установить по разметке рояльную петлю 48 на торцевую поверхность вертикальной планки 5 и закрепить саморезами 3х16 (10 шт.).*

Условие правильной установки рояльной петли: планка и рояльная петля устанавливаются друг к другу плоскостями, на которых нанесен штамп ВЕРХ ( рис.2)

Рис.4

- Установить по разметке рояльную петлю 48 в сборе с вертикальной планкой 5  на торцевую поверхность боковой левой стенки 4 и закрепить саморезами 3х16 (10 шт.);

- Повторить операции 1 и 2 для установки рояльной петли 48 и вертикальной планки 5 на правую стенку 6 стола;

*Примечание: левые , правые рояльные петли и вертикальные планки обозначены соответственно штампами ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ .

- Установить по разметке планки фиксатора 64 (2 шт.) выдвижной панели 29 на  внутреннюю поверхность двери 15 и закрепить саморезами 3 х 16 (4 шт.);

- Установить и закрепить к задней стенке 3 с помощью евровинтов (6 шт.) поочередно левую 4, правую 6 и среднюю 14 стенки;

- Установить узкую планку жесткости 8 и закрепить евровинтами (4 шт.) поочередно к задней 3, левой 4 и средней 14 стенкам;

- Установить на левую 4, среднюю 14 и правую 6 стенки П-образные колесные опоры  55 (6 шт.) и  стянуть их винтовыми стяжками (6 шт.);

Примечание: в случае комплектования стола колесными опорами со стопором, последние следует устанавливать на стол со стороны фасада.

- Установить подъемный механизм 40;

Внимание! Для правильной и безопасной установки подъемного механизма рекомендуется просмотреть видеоролик на прилагаемом к инструкции DVD – диске.

- Установить  по разметке на нижнюю поверхность основной крышки 1 магниты 46 (2 шт.) и закрепить саморезами 3х16 (4шт.);

- Установить основную крышку 1 стола в сборе с откидными левой 2 и правой 10 крышками на собранный каркас и закрепить евровинтами (9шт.);

- Установить подъемную площадку 9 на опорные поверхности подъемного механизма 40  и закрепить снизу саморезами с прессшайбой 4,2х16 (4 шт.);

Примечание: установку площадки следует производить в верхнем положении подъемного механизма. Необходимо следить за равномерным расположением подъемной площадки относительно проема крышки 1.

- Установить по разметке L – образную колесную опору 54 на дверь 7 и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2х16 (3шт.);

- Установить дверь 7 к вертикальной планке 5 и закрепить евровинтами (2 шт.);

- Повторить операции 13 и 14 для установки правой двери 15;

- Установить мебельные ручки 45 (2 шт.)поочередно на лицевую поверхность левой 7  и правой 15 дверей и закрепить их винтами М4 (2шт.) через пластиковые шайбы (2шт.);

- Установить по месту ответную планку 47  магнита 46 на левую дверь 7 и закрепить саморезом 3х16 (1шт.);

- Повторить операцию 16 для установки планки 47 на правую дверь 15 ;

- Завернуть (не до упора) по разметке саморезы с прессшайбой 4,2х16 (6шт.), навесить на них контейнеры 42(1шт.) и 43 (2 шт.). Установить в контейнер 42 игольницы 44 (3 шт.);

- Установить пластиковые заглушки (23 шт.) в отверстия головок евровинтов.

Сборка  раскройной панели

Рис.5

- Установить П-образные колесные опоры 55 (2 шт.) на левую 19 и правую 20 опоры  раскройной панели 18 и стянуть их винтовыми стяжками (2шт.);

- Установить по разметке на левую 19  и правую 20 опоры поочередно карточные петли 50 (2шт.+2шт.) и закрепить их саморезами 3,5х16 (12 шт.);

- Установить по разметке на заднюю стенку 3 стола поочередно левую 19 и правую 20 опоры  с карточными петлями в сборе и закрепить саморезами 3,5х16 (12 шт.);

- Установить на заднюю стенку 3 стола Г-образные петли 51 (3 шт.) и закрепить их к задней стенке 3 винтовыми стяжками (3 шт.), а к основной крышке 1 саморезами с  прессшайбой 4,2х16 (2 шт.) (см.рис.6);

Рис.6

- Установить раскройную панель 18 на левую 19 и правую 20 опоры и совместив отверстия Г-образных петель 51 с разметкой на панели

18,закрепить последнюю саморезами 3,5х16 (9 шт.).

6. Установить собранную тумбу в стол.

Для этого:

  - Поднять выдвижную панель 29 до горизонтального уровня;

  - Завести оси 65 с бронзовыми роликами   в сборе в пазы стенок 6 и 14 и задвинуть тумбу в стол .

Примечание: гарантией легкого хода тумбы с выдвижной панелью является установка стола на ровном горизонтальном полу и аккуратное, без перекосов выкатывание тумбы.

- Подготовка к работе

    - Установить стол на ровную поверхность;

    - Открыть дверь 7 стола  на 1800;

    - Откинуть крышку 2 стола на1800, положив  её на торец двери 7;

    - Установить швейную машину на подъемную площадку 9;

    - Нажимая одной рукой на педаль подъемного механизма, а другой рукой придерживая сверху  через проем крышки стола швейную машину, установить последнюю в одно из двух рабочих положений:

- Первое положение - нижняя поверхность станины машины находится в одной плоскости с рабочей поверхностью стола. Данное положение позволяет эксплуатировать машину для вышивки и обработки узких деталей изделий, а так же для обслуживания швейной машины;

- Второе положение -  верхняя поверхность станины  машины находится в одной плоскости с рабочей поверхностью стола. В зависимости от высоты станины машины, это положение может быть отрегулировано болтами, которые находятся в пазах направляющих подъемного механизма*

- Третье положение – хранение швейной машины.

6.Открыть правую дверь 15 стола на 1800;

7.Откинуть  правую крышку 10 стола на 1800 ,положив её на торец правой двери 15;

8.Аккуратно, без перекосов выкатить за ручку 66 тумбу стола до момента полного поднятия выдвижной панели  29;

При Вашем желании тумба может устанавливаться на внутренней поверхности двери 15. Для этого, слегка приподняв выдвижную панель 29, вывести направляющие оси 65 с роликами в сборе из пазов стенок стола, придвинуть тумбу к правой двери 15 и вставить расположенные на торце выдвижной панели 29 фиксаторы 63 в отверстия планок 64 , установленных на внутренней стороне двери 15;

9.Установить оверлок в рабочее положение на выдвижную панель;

10.Установить при необходимости дополнительную раскройную панель 18 на поворотные опоры  19 и 20 ,значительно увеличив рабочую поверхность стола.

Стол готов к работе.

Сборка стола производиться в обратной последовательности.

*Внимание! Акриловая вставка,  устанавливаемая на стол при втором рабочем положении швейной машины, внесет дополнительный комфорт в Вашу работу (см. рис.7).

Рис.7

Вставка в комплект стола не входит. Заказ на её приобретение делается отдельно, по модели вашей  швейной машины.

- Техническое обслуживание

Механизм подъема швейной машины не требует дополнительного обслуживания.

- Меры безопасности

Внимание! Пневмоцилиндр подъемного механизма находится под давлением, поэтому самостоятельная разборка механизма может привести к травме.

Не допускается использование подъемного механизма без установленной  швейной  машины.

Во избежание травм исключить попадание частей тела между подъемной площадкой и поверхностью стола.

Приятной Вам работы!